## Slide 1
L.p. | Zanieczyszczenie | Wskaźnik lub stężenie zanieczyszczenia
 |  | li
 |  | g/Mk·d
1 | 2 | 3
1 | BZT5 | 60
2 | ChZT | 120
3 | Nog | 11
4 | NNH4 | 5,5
5 | Pog | 1,8
6 | Zaw | 70
Produkcja: 120 l/d Mk
Określić liczbę zatrudnionych i przebywających osób (N) i wymiar ich pracy (np. 8 h) w projektowanej inwestycji
Obliczyć ładunki zanieczyszczeń i strumień ścieków. Dla przykładu
N=20 T=8h Q = 20*8/24*120= 800 l/d